﻿

湖北鹰牌提供的上柴系列发电机组采用上海柴油股份有限公司制造生产的柴油机做为动力，我公司可提供频率为50HZ,1500RPM及60HZ,1800r/min的发电机组，发电机组常用功率范围从120KW-400KW，采用斯坦福、法拉第、英格等国际知名品牌发电机。柴油机控制系统的工作电压24VDC，具有启动快、维护使用方便等特点。

产品型号及规格：

| 上 柴 系 列 发 电 机 组 型 谱（50HZ,1500RPM) |
| --- |
| 机组型号 | KYK120GF | KYK140GF | KYK160GF | KYK200GF | KYK220GF | KYK240GF | KYK280GF | KYK300GF | KYK360GF | KYK400GF |
| 机组功率 | 常用功率(KW) | 120 | 140 | 160 | 200 | 220 | 240 | 280 | 300 | 360 | 400 |
| 备用功率(KW) | 132 | 154 | 176 | 220 | 242 | 264 | 308 | 330 | 396 | 440 |
| 发动机 | 上海凯讯 | 6135AZD | KP206 | KP227 | KP310 | 12V135AZD | KP350 | KPG128ZL | KP425 | KPV510 | KPV550 |
| 发电机 | 斯坦福 | UCI274F | UCI274G | UCI274H | UCDI274K | HCI4D | HCI4ES | HCI4E | HCI4FS | HCI5C | HCI5C |
| 法拉第 | FD3D-4 | FD3EM-4 | FD3F-4 | FD3H-4 | FD4MS-4 | FD4M-4 | FD4LS-4 | FD4L-4 | FD5S-4 | FD5M-4 |
| 英格 | EG225L-120N | EG280M-140N | EG280M-160N | EG280L-200N | EG280L-230N | EG280L-250N | EG315M-280N | EG315M-300N | EG315L-360N | EG315L-400N |
| 燃油消耗量（g/KWh） | 205 | 205 | 200 | 196 | 210 | 196 | 196 | 196 | 205 | 205 |
| 电压（V） | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
| 稳态电压调整率 | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |
| 瞬态电压偏差 | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% | ≤±20% |
| 电压恢复时间 | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S | ≤1S |
| 电压波动率 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| 稳态频率调整率 | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% |
| 瞬态频率偏差 | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% | ≤-10%~12% |
| 频率恢复时间 | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S | ≤5S |
| 频率波动率 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| 开架式机组尺寸(mm）长X宽X高 | 1600X800X1250 | 1600X800X1250 | 1600X800X1250 | 1600X800X1250 | 2250X1250X1500 | 1700X800X1250 | 1700X800X1250 | 1700X800X1250 | 2250X1250X1500 | 2250X1250X1500 |
| 开架式机组重量（kg） | 1750 | 1750 | 1850 | 1950 | 2700 | 2050 | 2050 | 2050 | 3100 | 3100 |
| 底盘油箱式机组尺寸(mm）长X宽X高 | 1600X800X1250 | 1600X800X1250 | 1600X800X1250 | 1600X800X1250 | 2250X1250X1500 | 1700X800X1250 | 1700X800X1250 | 1700X800X1250 | 2250X1250X1500 | 2250X1250X1500 |
| 底盘油箱式机组重量（kg） | 1870 | 1870 | 1970 | 2050 | 3100 | 2300 | 2300 | 2300 | 3450 | 3450 |
| 静音式机组尺寸（mm） 长X宽X高 | 2100×1200×1600 | 2100×1200×1600 | 2100×1200×1600 | 2100×1200×1600 | 2900×1700×1800 | 2200×1200×1600 | 2200×1200×1600 | 2200×1200×1600 | 2900×1750×1800 | 2900×1750×1800 |
| 静音式机组重量（kg） | 2400 | 2400 | 2550 | 2670 | 3700 | 2870 | 2870 | 2870 | 4000 | 4000 |
| 移动拖车式机组尺寸（mm）长X宽X高 | 2600×1750×2250 | 2600×1750×2250 | 2600×1750×2250 | 2600×1750×2250 | 3300×2150×2500 | 2750×1750×2250 | 2750×1750×2250 | 2750×1750×2250 | 3450×1700×1800 | 3450×1700×1800 |
| 移动拖车式机组重量（kg） | 2650 | 2650 | 2800 | 3100 | 4100 | 3500 | 3500 | 3500 | 4300 | 4300 |